Gateway

Introducere.

Un gateway este o poarta de comunicare între două reţele fizice de calculatoare. În figura de mai jos este prezentat mai explicit acest termen.

GATEWAY

Reţeua1

Reţeua2

În continuare vom lucra pe reţeaua de la sala Radio. Ce configuraţie avem acolo?

Avem o reţea numită 10.1.1.0 (observaţi că ultima cifră este zero ceea ce înseamnă ca ne referim la toate calculatoarele din reţea: 10.1.1.1 până la 10.1.1.254). Aceste calculatoare au asociat câte un nume(staţia1 până la staţia16) şi un domeniu numit radio.net De asemenea avem şi un server de DNS pe calculatorul 10.1.1.1(staţia1.radio.net).

Ce urmează să facem?

Vom împărţi această reţea în două reţele fizice (adică calculatoarele din cele două reţele sunt conectate fizic prin cabluri diferite).Cele două reţele vor fi 10.1.1.0 şi 192.168.1.0 .

Numele literale vor fi aceleaşi de dinainte pentru toate calculatoarele. Observaţi că numele literale nu au legătură cu cele numerice (IP-uri).

Cum împărţim această reţea?

Calculatoarele 10.1.1.1 şi 10.1.1.2 vor face parte din noua reţea 192.168.1.0 şi vor avea Ip-urile 192.168.1.1 respectiv 192.168.1.2 .

Observaţie. Deoarece calculatorul 10.1.1.1 era nameserver, acum nameserver va fi 192.168.1.1 .

În figura de mai jos prezentăm noua configuraţie de principiu a calculatoarelor de la sala Radio.

GATEWAY

10.1.1.3

192.168.1.3

Reţeua1

Reţeua2

192.168.1.1

192.168.1.2

192.168.1.4

10.1.1.5

10.1.1.6

10.1.1.8

10.1.1.9

10.1.1.7

10.1.1.7

După cum observaţi calculatorul care va fi Gateway va avea două IP-uri (câte unul pentru fiecare reţea) şi în concluzie două plăci de reţea.

Cum configurăm un calculator ca Gateway?

1.Istalăm pe acesta o a doua placă de reţea.

2. În fişierul /etc/rc.d/rc.inet1 ştergem tot şi adăugăm următoarele:

#! /bin/sh

# /etc/rc.d/rc.inet1

IPADDR="10.1.1.1"

NETMASK="255.255.255.0"

IPADDR2="192.168.1.3"

NETMASK2="255.255.255.0"

GATEWAY=""

# localhost

/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1

/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo

#eth0

/sbin/ifconfig eth0 10.1.1.1 netmask 255.255.255.0 	broadcast 10.1.1.255

#eth1

/sbin/ifconfig eth1 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

#route

/sbin/route add -net 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0 eth0

/sbin/route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 eth1

2.1. După ce s–au scris aceste comenzi se restartează calculatorul.

3. Cum configurăm celelalte calculatoare ce fac parte din cele două reţele. Aici lucrurile sun mai simple.

3.1. Pentru calculatoarele din reţeaua 10.1.1.0:

În fişierul /etc/rc.d/rc.inet1 acolo unde scrie GATEWAY=” ” scriem

GATEWAY=” 10.1.1.3” iar la sfârşitul fişierului adăugam următoarea linie:

/sbin/route add default gw 10.1.1.3 eth0

Pentru ca setările să fie active până la următoarea restartare mai tastăm la consolă următoarea comandă:

/sbin/route add default gw 10.1.1.3 eth0

Se rulează comanda netconfig, la opţiunea Gateway se introduce 10.1.1.3 şi în loc de  nameserver 10.1.1.1 se scrie 192.168.0.1

3.2. Pentru calculatoarele din reţeaua 192.168.1.0:

În fişierul /etc/rc.d/rc.inet1 acolo unde scrie GATEWAY=” ” scriem

GATEWAY=” 192.168.1.3” iar la sfârşitul fişierului adăugam următoarea linie:

/sbin/route add default gw 192.168.1.3 eth0

Pentru ca setările să fie active până la următoarea restartare mai tastăm la consolă următoarea comandă:

/sbin/route add default gw 192.168.1.3 eth0

Se rulează comanda netconfig, la opţiunea Gateway se introduce 192.168.1.3 şi în loc de  nameserver 10.1.1.1 se scrie 192.168.0.1

4. De asemenea trebuie modificat şi serverul de DNS (este vorba de calculatorul care s-a numit 10.1.1.1).

Ce modificăm?

4.1. În fişierul /var/named/caching-example/radio.net IP-urile 10.1.1.1 şi 10.1.1.2 se înlocuiesc cu 192.168.1.1 respectiv 192.168.1.2 . De asemenea tot aici se mai adaugă o line după cum urmează:

statia3		IN	A 	192.168.1.3