Notiuni de Internet

Internetul este de fapt o retea vasta alcatuita din mai multe retele de calculatoare ce comunica intre ele.

Se disting doua tipuri de retele de calculatoare LAN(Local Area Network) si

WAN (Wide Area Network).

Lan este o retea locala, adica toate calculatoarele ce fac parte din retea sunt de obicei situate intr-o cladire sau pe suprafata unui oras.

Wan este o retea in care calculatoarele ce fac parte din retea sunt raspandite la distante foarte mari(pot fi situate chiar si pe continente diferite).

Protocolul TCP/IP.

TCP (Transport Control Protocol) este de fapt un protocol de comunicare intre calculatoare. El se ocupa cu transportul informatiei intre doua sau mai multe calculatoare.

IP(Internet Protocol) este un protocol ce se ocupa de adresele calculatoarelor respective deoarece fiecare calculator legat la Internet are adresa(nume) unica. Un calclculator poate fi identificat dupa un nume simbolic sau un nume numeric numit IP. IP este un numar pe 32 de biti fara semn(adica este un numar pozitiv).

De obicei este in format decimal si are forma: xxx.xxx.xxx.xxx unde xxx este un numar cuprins intre 0 si 255.

De exemplu 9.167.5.8 este o adresa IP valida.

Pentru a idenifica un calculator pe Internet (se mai numeste si host) trebuie sa ii asignam un IP. Acest IP consta intr-o pereche de numere: <network number> si <host number>, unde:

<network number> este numele retelei din care face parte

<host number> este numele calculatorului din retea.

Iata un exemplu: avem adresa IP a unui calculator - 128.2.7.9 .Care este numele retelei si care e al calculatorului?

Ei bine 128.2 este este numarul retelei iar 7.9 este cel al calculatorului din retea.

Ip-urile se clasifica in 4 clase:

Bitii:           0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Clasa A :    0 | numar retea |                numar calculator                                                                    |

Clasa B:     1 0 |numar retea                                     |   numar calculator		                          |

Clasa C:     1 1 0 |numar retea                                                                           | numar calculator    |

Clasa D:     1 1 1 0 |   multicast						                          |

Clasa E:     1 1 1 1 1 0|     rezervat pt viitor						            |

Dupa cum observati din tabel primii biti semnifica tipul IP-ului(0 pt clasa A,10 pentru clasa B samd) dupa care urmeaza numarul retelei si apoi numarul calculatorului din reteaua respectiva, unde:

Clasa A are numarul retelei pe 7 biti, adica avem un numar de 2^7-2 retele, adica 126(deoarece reteaua cu numarul 0 si cea cu numarul 127 nu intra in calcul) fiecare retea avand un numar de 2^24-2(16777214) calculatoare.

Observati ca nici la acest tip de adrese primul si ultimul numar nu intra in calcul.

Clasa B foloseste 14 biti pentru numarul retelei (network name) adica 2^14-2 (16382) retele posibile ai 2^16-2 (65534) calculatoare legate in retea.

Clasa C folosteste 21 de biti pentru numarul retelei, adica 2^21-2 (2097150) de retele posibile si 2^8-2 (254 calculatoare posibile in retea) deci in total mai mult de jumatate de miliard de adrese unice  pt. calculatoare.

Clasa D este o clasa speciala folosita la multicasting.

Clasa E este rezervata pentru viitor.

Adrese IP rezervate

O componenta a adresei IP cu toti bitii 0 sau toti bitii 1 are un inteles special:

Iata niste exemple relevante:

Sa luam de exemplu IP-ul 10.1.1.1

Daca noi dam comanda ping 10.1.1.0 de pe calculatorul 10.1.1.1 ni se va raspunde cu urmatorul mesaj:

bash-2.05a# ping 10.1.1.0

PING 10.1.1.0 (10.1.1.0): 56 octets data

64 octets from 10.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.2 ms

64 octets from 10.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.1 ms

Dupa cum observati ne-a raspuns calculatorul gazda si ne-a aratat ce IP are.

Daca dam ping 10.1.1.255 vom avea urmatorul raspuns:

bash-2.05a# ping 10.1.1.255

PING 10.1.1.255 (10.1.1.255): 56 octets data

64 octets from 10.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.2 ms

64 octets from 10.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.1 ms

64 octets from 10.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.1 ms

64 octets from 10.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.1 ms

64 octets from 10.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.1 ms

Dupa cum observati daca in locul hostname-ului avem 255(adica 11111111) atunci toate calculatoarele din retea

vor raspunde.

IP subnets

Datorita cresterii numarului de calculatoare si pentru a nu se mai face noi clase de IP-uri

retele se pot divide in mai multe subretele in felul urmator: hostnumber(numarul calculatorului din retea) este din nou divizat intr-o a doua retea(second network number) si hostnumber.

Acum o adresa IP este impartita in: <network number> <subnet number> <hostnumber>.

Combinatia dintre subnet number si hostnumber este adesea numita ca adresa locala sau portiune locala din IP.

Divizarea unei retele intregi in mai multe subretele este facuta de administratorul de retea, cu ajutorul unui subnet mask (sau masca de subretea).

Cum se face acest lucru.

Sa luam exemplu 10.1.1.1

Normal reteaua se numeste 10 iar toate combinatiile 1..254.1..254.1..254 ar fi numele calculatorului.

Va dati seama ca aceasta retea de clasa A are un numar foarte mare de calculatoare.

Pentru a o imparti in mai multe subretele facem in felul urmator:

fie IP-ul de forma: xxx.xxx.xxx.xxx

si subnetmask-ul de aceeasi forma: yyy.yyy.yyy.yyy.

Grupele de cate 3 cifre se inlocuiesc cu 255 sau cu 0 in functie de ce vrem sa facem.

Astfel cu grupurile marcate cu 255 apartin subretelei iar cel cu 0 sunt hostnumber.

Comanda Ping

Aceasta comanda trimite un mesaj(un packet de biti) catre un calculator iar acesta daca a primit mesajul intoarce un mesaj de raspuns. Cu ajutorul acestei comenzi vedem daca putem stabili o  legatura cu acel calculator.

Sintaxa: ping [IP] [hostname]

Comanda traceroute

Cu ajutorul acestei comenzi putem afla drumul parcurs de la calculatorul pe care s-a rulat comanda pana la calculatorul specificat in comanda.

Prin drumul parcurs intelegem toate routerele prin care trece mesajul trimis de comanda traceroute pana ajunge la calculatorul specificat de utilizator.

Sintaxa: traceroute [IP] [hostname]

Notiunea de gateway.

Un gateway este o poarta prin care o retea de calculatoare este legata la o alta retea de

calculatoare sau la Internet.

Notiunea de router.

Un router asa cum ii spune si numele asigura legatura intre doua retele de calculatoare.

Mai concret el directioneaza traficul de informatie dintre cele doua retele de calculatoare.

Sa luam exemplul:

193.221.8.1

193.221.8.1

192.168.3.2

192.168.3.2

192.168.3.1

192.168.3.1

192.168.1.3

Router

193.221.8.6

192.168.1.3

Router

193.221.8.6

193.221.8.9

193.221.8.9

Dupa cum observati calculatorul numit router are 2 IP-uri si el face parte atat din reateaua 192.168.3 cat si din reteaua 193.221.8 astfel incat el asigura legatura intre cele 2 retele fiind singurul punct de legatura intre acestea

Mail server.

Linux ne da posibilitatea de a crea un server de mail. Sistemul de operare Linux poate admite pana la mii de useri. Fiecae user de Linux are in general pe langa un director de lucru si unul de mail in care utulizatorul primeste mailuri. Adresa de mail a  utilizatorului este  nume_utilizator@hostname.

De exemplu daca un user are numele popescu si contul sau este aflat pe calculatorul ce are ca hostname numele xxl.net adresa sa de mail este popescu@xxl.net

Pentru ca serverul de mail sa functioneze  in fisierul de configurare /etc/inetd.conf

stergem comentariul(este vorba de simbolul #) liniilor:

pop3 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/popa3d

imap2 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd imapd

Cele mai folosite porturi pentru serviciile de mail sunt pop3(25) si smtp(110).

Pe portul pop3 serverul de mail primeste mesaajele de mail venite din reteaua Internet.

SMTP(Simple mail transfer protocol) este un serviciu de trimitere a mailurilor in reteaua Internet.

Programele popa3d si imapd sunt programe active tot timpul in memoria sistemului si ele sunt responasbile cu primirea sau trimiterea mailurilor din/in reteaua Internet.

Programe client de gestionare a mailurilor.

Asa cum in Windows exista Outlook Express care gestioneaza casuta de mail a utulizatorului

si sub Linux exista anumite programe care ii fac utilizatorului mai usoara munca in trimiterea sau receptionarea mailurilor.

Unul din aceste programe se numeste PINE

Acesta are o interfata foarte usor de folosit.

Meniul principal este:

Shorcuturi de taste     Meniu                           Explicatii

?              Help                            Un help pentru lucrul cu pine

C              Compose message      Compune si trimite mesaj

I              Message index            Arata lista cu mesaje primite(Inbox)

L             Folder list                   Arata directoarele cu mailurile primite cu cele trimise

sau cu cele salvate

A              Address book           Arata agenda cu adrese a utilizatorului

S              Setup                  Modificarea optiunilor programului

Q              Quit                   Iese din programul pine

De asemena in interfata grafica KDE exista un program numit KMail ce este similar cu outlook express.

Pentru utilizatorii de windows daca folosim un programul Outlook Express sau unul similar se configureaza acest program astfel:

- se creeaza un nou cont in care specificam numele propriu al utilizatorului

- se specifica apoi adresa de mail a utilizatorului(aceea aflata pe serverul sub Linux) - in cazul

nostru popescu@retea.net

- se sepcifica userul si parola(acelea de pe contul de Linux)

- se specifica serverul de mail pentru porturile pop3 si smtp (in cazul nostru vom scrie adresa

IP a calculatorului respectiv sau hostname-ul)

- se creeaza contul.